常用压力单位换算表

牛顿/米2 (帕斯卡) (N/m2)(Pa) 公斤力/米2 (kgf/m2) 公斤力/厘米2 (kgf/cm2) 巴(bar) 标准大气压(atm) 毫米水柱 4oC(mmH2O) 毫米水银柱0oC (mmHg) 磅/英寸2 (lb/in2,psi) 牛顿/米2(帕斯卡) (N/m2)(Pa) 1 0.101972 10.1972×10-6 1×10-5 0.986923×10-5 0.101972 7.50062×10-3 145.038×10-6 公斤力/米2(kgf/m2) 9.80665 1 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1×10-8 0.0735559 0.00142233 公斤力/厘米2(kgf/cm2) 98.0665×103 1×104 1 0.980665 0.967841 10×103 735.559 14.2233 巴(bar) 1×105 10197.2 1.01972 1 0.986923 10.1972×103 750.061 14.5038 标准大气压(atm) 1.01325×105 10332.3 1.03323 1.01325 1 10.3323×103 760 14.6959 毫米水柱4oC(mmH2O) 0.101972 1×10-8 1×10-4 9.80665×10-5 9.67841×10-5 1 73.5559×10-3 1.42233×10-3 毫米水银柱0oC(mmHg) 133.322 13.5951 0.00135951 0.00133322 0.00131579 13.5951 1 0.0193368 磅/英寸2(lb/in2,psi) 6.89476×103 703.072 0.0703072 0.0689476 0.0680462 703.072 51.7151 1

## 压力单位换算

|  | Pa (N/m2) | Bar | Torr (mmHg) | kgf/cm2 | mmH2O | inHg | psi (lb/in2) | atm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Pa(N/m2) | 1 | 1×10-5 | 7.501×10-3 | 1.02×10-5 | 0.1021 | 2.953×10-4 | 1.45×10-4 | 9.869×10-6 |
| 1 Bar | 1×105 | 1 | 750.1 | 1.02 | 1.02×104 | 29.53 | 14.5 | 0.9869 |
| 1 Torr | 133.3 | 1.333×10-3 | 1 | 1.359×10-3 | 13.61 | 0.03937 | 0.01934 | 1.316×10-3 |
| 1 Kgf/cm2 | 9.807×104 | 0.9807 | 735.5 | 1 | 1.001×104 | 28.96 | 14.22 | 0.9678 |
| 1 mmH2O | 9.807 | 9.807×10-5 | 0.07348 | 9.96×10-5 | 1 | 2.89×10-3 | 1.42×10-3 | 9.68×10-4 |
| 1 inHg | 3.386×103 | 0.03386 | 25.4 | 0.03453 | 345.6 | 1 | 0.4912 | 0.03342 |
| 1 psi | 6.895×103 | 0.06895 | 51.71 | 0.07031 | 703.7 | 2.035 | 1 | 0.06805 |
| 1 atm | 1.013×105 | 1.013 | 760 | 1.033 | 1.034×104 | 29.92 | 14.7 | 1 |